## Slide 1
1 - 3 質量的測量

## Slide 2:  質量的測量
以鉑銥合金製成、底面直徑為39毫米、高為39毫米的國際公斤原器（圓柱體）的質量定義為1公斤。目前它保存在法國巴黎的國際計量局裡。
▲國際公斤原器

## Slide 3: 常見的質量公制單位
質量單位 | 1 t | 1 kg | 1 g | 1 mg
換算 | ＝1公噸 ＝1千公斤 | ＝1公斤 ＝1千克 | ＝1 公克 ＝1克 | ＝1毫克 ＝1公絲

## Slide 4: 質量的意義
物體是由物質所組成，這些
物體所占有的空間大小，稱為物體的體積；而物體中所含物質的總量，稱為物體的質量。
不同質量的黏土
不同質量的水

## Slide 5: 質量的測量
要更精確且客觀的 測定物體的質量時， 就必須藉助儀器。
一般常利用天平來測
量物體的質量，並以
之前的國際單位表示。
常見的天平除了上皿天平之外， 還有懸吊式等臂天平、三梁天平和電子天平等。

## Slide 6: 質量的測量工具~天平
 天平種類： 、 、 、
。
上皿天平
懸吊式等臂天平
三梁天平
電子天平
上皿天平
三梁天平
懸吊式等臂天平
電子天平

## Slide 7: 天平的測量原理
丙
丁
甲
乙
 天平測量原理：藉比較天平兩端物體所受 而得。  在同一地點時，物體的 愈大，其所受的地心引力愈大
地心引力
引力甲
引力乙
引力甲＜引力乙
 甲物質量＜乙物質量
引力丙
引力丁
引力丙＝引力丁
 丙物質量＝丁物質量
質量
1/2

## Slide 8: 天平的測量原理
丙
丁
甲
乙
 天平測量原理：藉比較天平兩端物體所受 而得。  在同一地點時，物體的 愈大，其所受的地心引力愈大  使用限制： 。（如： 、 ）
地心引力
引力甲
引力乙
引力甲＞引力乙
 甲物質量＞乙物質量
引力丙
引力丁
引力丙＝引力丁
 丙物質量＝丁物質量
質量
無引力環境不能使用
外太空
人造衛星上
2/2

## Slide 9: 天平的使用步驟~歸零
 使用步驟： （1） ：  秤盤清空並將騎碼撥至零刻度位置（秤粉狀物質須置 ）  調整 ，使指針指示在零刻度上。
歸零
校準螺絲
甲
乙
A
B
稱量紙
 將螺帽向 旋動
 將二螺帽向 旋動
右
指針向左 左邊過重
（甲旋入或乙旋出）
指針向右 左邊過重
右
（A 旋入或 B旋出）
 歸零時，校準螺絲調向天平上揚的那一邊

## Slide 10: 天平的使用步驟~測量與平衡
 使用步驟： （2） ：增減砝碼直到平衡  待測物置於 盤，砝碼置於 盤。盡量置於盤中央  騎碼都是向 邊撥動的，質量加總時與 盤砝碼併計 （3） ：待測物質量與砝碼質量相等，指針指在 刻度位置  靜態平衡（指針靜止在零刻度）  動態平衡 （指針左右擺動度相等時）
測量
左
右
右
右
平衡
零
動態平衡

## Slide 11: 天平的使用步驟~質量紀錄一
 使用步驟：上皿及等臂天平 （4） ：待測物質量＝ 質量之總和  質量紀錄到最小刻度的下一位  撥動騎碼的刻度若在二刻度之間，以0.5 刻度值計算
質量紀錄
（砝碼＋騎碼）
10 g
16 g
15 刻度
 橡皮擦質量＝10.0 g
 圓柱體質量＝16＋15 × 0.1 ＝17.50 g

## Slide 12: 天平的使用步驟~質量紀錄二
 使用步驟：三樑天平 （5） ：待測物質量＝ 質量之總和  質量紀錄到最小刻度的下一位（可估計至 g）  撥動騎碼時先由刻度 的橫梁開始移動（ 橫梁）  撥動的刻度若在二刻度之間，以0.5 刻度值計算
質量紀錄
三支橫樑騎碼
較大
待測物
橫梁 | 範圍 （公克） | 刻度數 | 每刻度 質量
上橫梁 | 0-10 | 10 | 
中橫梁 | 0-100 | 10 | 
下橫梁 | 0-1 | 100 | 
1 g
10 g
0.01 g
0.001
中

## Slide 13: 上皿天平
(1)左盤置放 與右盤置放 。 (2)指針：歸零及質量大小判讀，指針朝上，零刻度在中央位置
指針偏右，代表右盤較重 (3)校準螺絲：歸零調整用，左右各一 (4)砝碼：標準質量，外加砝碼，須用砝碼夾(鑷子)夾取
左盤
右盤
待測物
砝碼
砝碼盒

## Slide 14: 等臂天平
(1)左盤置放 與右盤置放 。 (2)指針：歸零及質量大小判讀，指針朝下，零刻度在中央位置
指針偏右，代表左盤較重 (3)校準螺絲：歸零調整用，左右各一 (4)砝碼：標準質量，分為： 、 。（可測到0.1 g）
左盤
右盤
待測物
砝碼
砝碼盒
騎碼
砝碼

## Slide 15: 等臂天平的騎碼
（1）是天平的內置砝碼，固定於天平上。 （2）將一橫梁區分為10公克，劃分為100格 （3）騎碼向右撥動一格，相當於砝碼增加 公克 （4）在歸零時，砝碼應回到零刻度位置上 （5）騎碼的總質量併在 盤計算之
0.1
右

## Slide 16: 三梁天平
待測物
(1)只有一個秤盤，專用置放 。 (2)指針：歸零及質量大小判讀，指針在右側，零刻度在中央 (3)校準螺絲：歸零調整用，左側一處 (4)騎碼：有三個橫樑，其上各有一騎碼，沒有砝碼。
待測物

## Slide 17
歸零
a.轉動校準螺絲後，眼睛正視垂直於指針，直到指針靜止後，指在中央位置
b.待測物置於左盤中央，砝碼由大至小放置於右盤中央
c.指針靜止於中央或左右擺幅相同，即表示達到平衡
上皿天平的使用
砝碼組
測量
平衡

## Slide 18
如右圖，懸吊式等臂天平的右 盤中有10公克砝碼1個，2公克砝碼2個，騎碼的位置在第65個刻度線上，則待測物質量為何？
解答
因騎碼的最小刻度為0.1 g，故應估計至小數點以下第2位。 10 g × 1＋2 g × 2＋0.1 g × 65.0＝20.50 g。

## Slide 19: 質量的測量範例一
1.懸吊式等臂天平，其橫梁標示從0公克到10公
克，分成100小刻度，今將某物放左盤，於
右盤放入10公克砝碼一個、2公克砝碼二個及
調整騎碼在第十三刻度線上，達平衡。則： 待測物質量？ 公克。
左＝右 待測物質量＝砝碼質量＋騎碼刻度數 × 0.1 ＝（10 ×1＋2×2）＋（13 × 0.1）
＝15.30 克
15.30

## Slide 20: 質量的測量範例二
2.今另測一物體，物置放右盤，於左盤放入10公
克砝碼一個、2公克砝碼二個及調整騎碼在第
十三刻度線而達平衡，則：
(1)物體質量 15.30公克
(2)物體實際質量 公克。
左＝右 待測物質量＋騎碼刻度數 × 0.1＝砝碼質量 待測物質量＋13×0.1＝ （10×1＋2×2）＝14 待測物質量＝12.70 克
＜
12.70

## Slide 21: 質量與重量
 | 質量 | 重量
常用符號 |  | 
測量工具 |  | 
性質 | 1.質量不隨地點改變 2.是含物質的量 3.單位：公斤、公克 | 1.重量隨地點而改變 2.受引力大小，是力 3.單位：公斤重、公克重
M
天平
W
彈簧秤
地球
北極
赤道
b
c
d
a
 同一物體離地心愈遠，重量愈輕，質量不變  兩極>赤道  平地>高山  地球>月球